| 縮尺は、20分の１以上とすること。 構 造 詳 細 図 | ○ ますの大きさは、原則として内径及び内法30㎝以上の円形又は角型とし、管渠の内径及び 埋設の深さに従って掃除又は検査に支障のない大きさとしなければならない。 ○ ますの底部は、雨水管渠に属するものは、深さ15㎝以上の泥溜を設けること。 ○ 汚水管渠に属するものは、集合又は接続する管渠の内径及び内法幅に応じた「インバート」 を設け、汚泥が堪らないようにすること。 |
| --- | --- |
| 汚水・雨水ますの詳細図 １．既製ブロック使用の場合 ２．現場施工、一部既製ブロック使用の場合 | 汚 水 ま す 構 造 図 縮尺＝ 分の１ |
|  | 雨 水 ま す 構 造 図 縮尺＝ 分の１ |

# Text boxes

次の事項を記載すること。

管渠及び付属装置の構造寸法